Aufgabe 1

a)	Die erste ist die sinnvollste, da es zur schwachen Fokussierung kommt.
Die in der Mitte ist die am wenigsten sinnvolle, da der Dipol größer sein muss, um die gesamte	gekrümmte Flugbahn abzudecken.
Die rechte Bauform liegt dem entsprechend dazwischen.

b)	T = left ( matrix{1 # d ## 0 # 1} right ) mit d als zurückgelegte Strecke

L = left ( matrix{1 # 0 ## (1/-f) # 1} right )

Aufgabe 2

a)	n*I = h * B / μ, Fausformel: 1/R (in m) = 0.3 * B (in T) / p (in GeV/c), R = l* α/ (2π), p = E/c
=> n*I = h / μ * p * 2π / (0.3 * l * α ) = 56.857 A

obere ist Südpol, da Feldlinien von unten nach oben verlaufen müssen

b)	n * I = R²* g / 2μ, Fausformel: k (in 1/m²) = 0.3 * g (in T) / p (in GeV/c)
=> n* I = 545 A
Anordnung (im Uhrzeigersinn von oben): süd, nord, süd, nord
auf vertikale Abweichungen wird der Strahl so defokussiert