Aufgabe 1

a)

Technische Grenzen: Magnetfelder und Frequenzen sind nach oben begrenzt

b)

Problem: Lichtwelle immer senktrecht zur Bewegungsrichtung

Lösung: Elektronen mit Undulator auf „Schlangenlinie“ schicken → Bewegungskomponente senkrecht	zur gemittelten Bewegungsrichtung

Aufgabe 2

a) λ = 2,61 * R = 2,61 * D / 2 = 603 mm
f = c/λ = 497 MHz

b) Wenn dies möglich wäre: Keine, da es durch alle pos. und neg. Halbwellen fliegt.
(Annahme: L = λ * n, also gleichviele pos.	wie neg. Halbwellen)

c) Δ Ekin = e * E0 * sin(ω * d / (2v)) * 2v / ω

v = c ω = 2 π f

 Δ Ekin = 6,1 * 10⁻¹⁴ J = 0,38 MeV