Aufgabe 1

a)	Die erste ist die sinnvollste, da es zur schwachen Fokussierung kommt.
Für zwei und drei defokussierende Wirkung in horizontaler Auslenkung, da Kanten nicht	senkrecht zur Flugbahn.

b)	T = left ( matrix{1 # d ## 0 # 1} right ) mit d als zurückgelegte Strecke

L = left ( matrix{1 # 0 ## (1/-f) # 1} right )

Aufgabe 2

a)	n*I = h * B / μ, Fausformel: 1/R (in m) = 0.3 * B (in T) / p (in GeV/c), R = l* α/ (2π), p = E/c
=> n*I = h / μ * p * 2π / (0.3 * l * α ) = 56.857 A

obere ist Südpol, da Feldlinien von unten nach oben verlaufen müssen

b)	n * I = R²* g / 2μ, Fausformel: k (in 1/m²) = 0.3 * g (in T) / p (in GeV/c)
=> n* I = 545 A
Anordnung (im Uhrzeigersinn von oben): süd, nord, süd, nord
auf vertikale Abweichungen wird der Strahl so defokussiert